Fysikbanken - Centrala prov 1968–1996

Demoversion - Blandade övningar

- Den ena voltmetern i figuren visar 1,0 V. Vad visar den andra?

- En kula hänger stilla i en dynamometer, som då visar 16 N. Kulan dras rakt nedåt tills dynamometern visar 35 N, varefter den släpps. Hur stor acceleration har kulan omedelbart efter det att den släppts?

- En spole utan järn är ansluten till en växelströmskälla. En järnkärna förs in i spolen.
Ett av nedanstående påståenden är korrekt. Vilket?

a)  Strömmen genom spolen ökar
b)  Strömmen genom spolen minskar
c)  Strömmen genom spolen blir oförändrad

- En laddad metallkula (se figuren) nedförs i en oladdad metallbägare, som står på ett underlag av isolerande material. Kulan bringas sedan i kontakt med bägaren.
Vilken av figurerna a–d nedan återger bäst den laddningsfördelning som då uppstår?

- Vid hastigheten 83 km/h uppträder i en bil starka vibrationer, ett resonansfenomen som orsakas av obalans i ett framhjul. Däcken har en yttre diameter av 62 cm.
Bestäm frekvensen hos de uppkomna vibrationerna.

- Ett gammakvant har energin 1,2 MeV.
Beräkna rörelsemängden hos detta gammakvant uttryckt i kgm·s–1.

- En kula kastas snett uppåt i en riktning som bildar vinkeln  med horisontalplanet.
När kulan passerar banans högsta punkt, är dess hastighet 42% av vad den var från början. Beräkna vinkeln .

- Ett tresidigt glasprisma täcks på ena sidan av etanol och omges i övrigt av luft. En ljusstråle infaller vinkelrätt mot en av prismats sidor och träffar gränsytan mot etanolen vid P (se figur). Undersök om det går att finna ett värde på glasets brytningsindex som gör att inget ljus tränger in i etanolen vid P och strålen lämnar prismat parallellt med den nämnda gränsytan. Ange i så fall detta värde.

- Lilla Pelle åker i en rutschbana som står vid kanten av en vattenbassäng (se figur). Hur långt ut i vattnet hamnar Pelle om 65% av det tillskott av lägesenergi han fick när han klättrade upp i rutschbanan omvandlas till friktionsvärme under nedfärden?
(Lilla Pelle får vid detta specifika tillfälle betraktas som punktformig.)

- För att bestämma gitterkonstanten för ett gitter placeras detta i en spektrometer, vars kollimator belyses med Na-ljus (). Kikarens hårkors inställs på den gula linjen i andra ordningens spektrum såväl till höger som till vänster om den centrala linjen. Man avläser kikarens läge på spektrometerns cirkelskala vid båda inställningarna. Därvid erhålls värdena  och  på den från  graderade cirkelskalan. Beräkna gitterkonstanten.

FACIT

- 0,5 V

- 12 m/s2

- b

- a

- 12 Hz

- kgm·s–1

- 65°

- Det går ej att finna ett sådant värde på glasets brytningsindex.

- 2,4 m

- (–)